Мангал «3в1» с печью под казан

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические данные 	2

Сборка и установка 	3

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	3

Подготовка к эксплуатации   ………………………………………………………3

Транспортировка, хранение и утилизация 	4

Комплектация 	4

Гарантийные обязательства 	4

# НАЗНАЧЕНИЕ

Мангал «3в1» предназначен для приготовления пищи над углями с использованием шампуров, решеток и других приспособлений, а также приготовления различных блюд в казане, на пламени горящих дров.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.  Основные технические данные

| Размер ДхШхВ | 123х50х193см |
| --- | --- |
| Вес, кг | 80 |
| Тип: | Мангалы |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, мм | 155 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Наличие зольника | С зольником |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |

# Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

# СБОРКА И УСТАНОВКА

- Закрепить ножки мангала используя болт М8*16, гайку М8 (8 комплектов крепежа)

- Установить мангал-печь на собранные ножки (до конца ножки желательно не закручивать для того, чтобы легче было установить полку )

- Установить полку используя болт М6*25, затянуть ножки к мангалу болтом М8*30 с гайкой.

- Установить стойки для крыши используя болт М8*30

- Установите крышу на стойки с помощью болтов М8*30 и  гаек

- Установите пластины для закрытия/открытия отверстий мангала

- Установите задвижку между мангалом и печью

- Установите зольник и зольный ящик

- Установите боковую полку в соответствующие отверстия

- Установите дымоход с зонтиком

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь необходимо размещать на ровной негорючей поверхности.

Минимальное расстояние от печи до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал и очаг растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулируйте интенсивность горения в очаге задвижкой на дверке и шиберной заслонкой на дымоходе.

Не допускайте скопления золы в очаге и в мангале, регулярно удаляйте остывшую золу при помощи совка.

Не оставляйте мангал и очаг без присмотра во время горения.

Не допускайте нахождение детей и нетрезвых лиц рядом с печью.

Чистку дымохода  рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи запрещается

- сжигать в очаге и в мангале мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

- Превышать максимальную нагрузку на нижнюю полку в 15 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала и очага убедитесь в правильной установке изделия и монтаж элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть очаг и мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это не возможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь под казан   	1шт.

Дымоход с зонтиком 	1 шт.

Зольная решетка   	1 шт.

Зольный ящик   	1 шт.

Мангал 	1 шт.

Полка нижняя 	1 шт.

Ножки   	 4 шт.

Болт М8х16    	8 шт.

Болт М8х30    	12 шт.

Ботл М6*25 …………………………………………………………………………… 4 шт.

Гайка М6 ……………………………………………………………………………….4 шт.

Гайка М8   	20 шт.

Пластины для мангала 	2 шт.

Задвижка печи 	1 шт.

Полка боковая 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи, при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При утере данной чека потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.